ООО «РЦТРиА» является официальным дистрибъютором производителя фасадных систем ООО «РТ-Инвест» ( www.thermoland.ru ) – дистрибьюторское соглашение №ДС-0-06 от 03 июня 2013г.

Фасадная теплозащитная система <Термолэнд> появилась на свет в результате успешной реализации интеллектуального потенциала компании, помноженного на ее  производственные возможности.

Система разработана для решения всесторонних задач в области энергоэффективности строительной индустрии.  Она с успехом может применяться на любых типах зданий, как при реконструкциях, так и при новом строительстве.

В основу работы системы <Термолэнд> заложен принцип вентилируемого фасада, в то же время, ее нельзя отнести к представителям классических вентилируемых фасадов. К основной конструктивной особенности фасадной системы можно отнести полное отсутствие элементов каркаса, который в классическом варианте призван обеспечить поддержку облицовочной панели.

Фасадная система <ТЭРМОЛЕНД>> представляет собой двухслойную панель, с внешней стороны которой, расположен облицовочный слой. Внутренний слой панели выполнен из высококачественного теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон. Оптимальная влажность в помещении и в массиве стены обеспечивается благодаря вентиляционным бороздам, расположенных с внешней стороны теплоизоляционного слоя. Размер и количество борозд определенно расчетами проведенных специалистами СО РАН.

Крепление панелей к основанию стены происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря своей конструктивной особенности, система гарантирует всем участникам строительного процесса:

I. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- 95% системы готовится в заводских условиях. Интеграция теплоизоляционного слоя с системой утепления происходит в заводских условиях. Полностью исключается замена в процессе монтажа;

- Обладает максимальным среди систем утепления коэффициентом однородности, равным 0,95.

- Отсутствие сквозных <воздушных карманов> в массиве утеплителя, по причине отсутствия кронштейнов;

- Использование только качественных утеплителей с плотностью не ниже 115 км. Равномерность теплотехнических свойств и сохранение их во времени;

II. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АСПЕКТ

- Высокая скорость монтажа (в 3 раза по сравнению с классическими системами), исключается понятие <сезонность работ>;

- Компактность при хранении, меньше времени на разгрузку;

- Требуется в 6 раз меньше монтажный и крепежных отверстий;

- усиленная защита от избыточных электромагнитных излучений;

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- Низкая стоимость системы;

- Низкая стоимость строительно-монтажных работ;

- Низкое энергопотребление в процессе работ в результате отказа от ряда операций;

- Не требуются подготовительные работы по выравниванию стены;

- Установка системы на любой тип основания.